| Согласовано Родительским комитетом Протокол № 2 от «25» декабря 2020 года | Принято на заседании Совета Старшеклассников Протокол № 3 от «25» ноября 2020 года | Утверждаю Директор МБОУ СШ № 73 ___________/Т.В. Хлебникова/ Приказ № 03-02-012 от «16» января 2021 года |
| --- | --- | --- |
| Принято Педагогическим советом Протокол № 3 от «28» октября 2020 года |  |  |

# ИНСТРУКЦИЯ

«О мерах противопожарного режима на территории,

в зданиях и помещениях

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73 имени Т.К. Кравцова»

г. Красноярск 2021 г.

# ИНСТРУКЦИЯ

«О мерах противопожарного режима на территории,

в зданиях и помещениях

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                    «Средняя школа № 73 имени Т.К. Кравцова»

- Общие положения

  - Настоящая инструкция разработана на основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает нормы поведения работников школы, учащихся, содержания территории, зданий и помещений средней школы № 73 в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками и учениками, не зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на совещание или повышение квалификации,  обучение или практику.

1.2. Все работники школы должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа. Обучение ответственных за противопожарный режим в школе пожарно-техническому минимуму проводится в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;

- первичный;

- повторный (не реже 2 раза в год);

- внеплановый;

- целевой.

1.4. Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж в школе проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора школы.

1.5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в соответствующем журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.6. Руководители и работники школы, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний и требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.7. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и работников МБОУ СШ № 73, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

1.8. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в   школе, обязанности работников и учащихся школы

  - Директор школы обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны и руководителей вышестоящей организации;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников и учащихся мерам пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории школы необходимую помощь и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на школы;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в школе, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

2.2. Ответственный за пожарную безопасность в школе, назначенный приказом директора школы обеспечивает:

- наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной

охраны в складских, производственных, административных, учебных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

- разрабатывает и утверждает директором школы инструкцию «О действиях персонала по эвакуации работников и учащихся школы при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность школе;

- наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018);

- содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;

- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- определяет порядок и сроки проведения работ по очистке фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год;

- обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- в случаях отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны;

- обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты школы с оформлением соответствующего акта проверки;

- обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 г.

2.3 Работники школы обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные школе;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;

- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению работников и учащихся школы, имущества;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно – техническому минимуму;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования ответственного работника по пожарной безопасности, директора школы.

2.4. Учащиеся школы обязаны:

- выполнять правила противопожарного режима в зданиях и на территории школы;

- при обнаружении сильного задымления или открытого огня (пожара) немедленно доложить о случившемся учителю, классному руководителю, директору школы;

- выполнять требования, ответственных по пожарной безопасности и эвакуации в классах школы (классного руководителя, учителя) при возникновении пожара или другого чрезвычайного случая, без паники, соблюдая дисциплину, покинуть территорию, на которой возник пожар в безопасное место на территории школы.

- Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей

  - В помещениях с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

  - На территории, зданиях, сооружениях и в помещениях школы запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать в цокольном этаже мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать эвакуационные лестницы, заваривать и загромождать двери и люки эвакуационных выходов;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

  - Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

  - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3.8. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.9. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.10.  Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

3.11.  При эксплуатации систем вентиляции запрещается:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

3.12. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

3.13. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

- Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ, и материалов

  - Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

  - Емкости с ЛВЖ и ГЖ должны храниться в пристройках и шкафах.

Пристройки и шкафы с емкостями ЛВЖ и ГЖ должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: «Огнеопасно»

- Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

  - После окончания учебных занятий кабинеты проверяют внешним визуальным осмотром.

  - В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю

  - Закрывать помещение в случае обнаружения, каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмировании работников, учащихся категорически запрещено.

  - Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

  - После закрытия помещений, необходимо опечатать двери и сдать ключи на пост охраны, сделав соответствующую запись в журнале приема и выдачи ключей.

- Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

  - На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях школы запрещается курить  и пользоваться открытым огнем.

  - Максимальная скорость движения транспортных средств по территории отделения Фонда не должна превышать 10 км/ч.

  - Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

6.4	 На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

6.5	 При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

6.6	 Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

7. Порядок хранения химических средств, реактивов

7.1 Хранить в кабинете химии вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

- Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

  - Единовременное допустимое количество на пищеблоке:

- сырья - не более 100 кг (мясная, рыбная, молочная, овощная продукция);

- полуфабрикаты – не более 10 кг (котлеты, тефтели, гарниры голубцы, пельмени и т.д.);

- готовая продукция:

первые блюда – не более 20 л;

вторые блюда – не более 50 л;

третьи блюда – не более 30 л;

хлебо - булочные изделия – не более 20 кг.

- Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.

9.1	 При эксплуатации систем вентиляции запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

9.2 	Руководитель школы определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год.

9.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:

- отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем);

- включения при пожаре систем в библиотеке аварийной противодымной защиты;

- открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания противопожарных клапанов.

- Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление

- Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

  - Контрольно-измерительные приборы, установленные на оборудовании, должны иметь ограничительные отметки допустимых параметров, пломбу или клеймо госповерителя или организации, осуществляющей ремонт данных приборов.

10.2  Производственные установки должны обеспечиваться необходимыми системами контроля, автоматической защиты и регулирования пожароопасных параметров (температуры, давления, уровня жидкости и т. п.) согласно проекту и технологическому регламенту.

11. Обязанности и действия работников при пожаре,  в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

11.1      Каждый    работник    школы    при    обнаружении     пожара    или     признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по городскому телефону «101» или «101», с сотового телефона «112» - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

- принять по возможности меры по эвакуации работников, учеников школы и материальных ценностей;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю и оповестить окружающих сотрудников;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

11.2. Руководитель структурного подразделения (классный руководитель, учитель), которому стало известно о пожаре обязан:

- включить вручную извещатель;

- вызвать по телефону пожарную охрану;

- немедленно оповестить своих работников и учащихся;

- сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность на объекте;

- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации работников, учащихся и материальных ценностей.

11.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в школе, по прибытию на место пожара, обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность собственника имущества (директора школы);

- в случае угрозы жизни работников и учащихся немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;

- проверить включение автоматической системы противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре)

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований техники безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

11.4. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

12.    Порядок использования первичных средств пожаротушения

12.1 Первичные средства пожаротушения, используемые в помещениях школы, должны быть исправны, обеспечено их количество и перезарядка.

12.2	Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на настенных кронштейнах или металлических подставках, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. Огнетушители должны иметь паспорт (эксплуатационный паспорт журнал учета огнетушителей), порядковый номер.

12.3 Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

12.4	 Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой рукавов на новую складку 1 раз в год.

12.5 	Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются – водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

12.6 	Для тушения эл.оборудования под напряжением до 1000 Используют – порошковые и углекислотные огнетушители.

13.  Лица ответственные за соблюдением пожарной безопасности

13.1 Ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства – охранник ЧОП, сторож.

13.2 Ответственный за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – директор школы и (или) заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

13.3 Ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты – заместитель директора по хозяйственной работе совместно с охранником ЧОП (сторожем)

13.4 Ответственный за отключение электроэнергии, вентиляции, технологического оборудования (за исключением систем противопожарной защиты), прекращение всех видов работ в здании, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания – директор школы и (или) заместитель директора по хозяйственной работе.

13.5 Ответственный за перекрывание водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы - заместитель директора по хозяйственной работе

13.6   Ответственный за прекращение всех работ в здании, сооружении кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара - директор школы и (или) заместитель директора по хозяйственной работе

13.7. Ответственный за удаление за пределы зоны всех учащихся и сотрудников школы, не участвующих в тушении пожара- классные руководители, учителя предметники, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. (В теплое время года – на футбольное поле, в холодное время года (по двухстороннему договору с местной религиозной организацией приход Храма апостола Луки при Дорожной больнице г. Красноярска Красноярской Епархии) – на ул. Ломоносова, 47, строение 16.

13.8 Ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны – директор школы и (или) заместитель директора по хозяйственной работе.

13.9   Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара до прибытия подразделений пожарной охраны – педагог - организатор ОБЖ

13.10   Ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей - заместитель директора по хозяйственной работе, секретарь, специалист по кадрам

13.11 Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – охранник ЧОП.

13.12   Ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах – директор школы и (или) заместитель директора по хозяйственной работе.

13.13 По прибытию пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающего строения, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – директор школы и (или) заместитель директора по хозяйственной работе.

13.14 Ответственный за организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – директор школы и (или) заместитель директора по хозяйственной работе.

Ответственный по пожарной безопасности:

Заведующий хозяйством ___________________ Рыжова М.В.

Приложение 1

Приложение 2

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Приложение 3

Ответственный за

пожарную безопасность                                           Рыжова М.В.